|  | НПО «МОДУЛЬ» |  |
| --- | --- | --- |

#### БЛОЧНАЯ  АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

#### ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ УПН-100

Варианты поставки оборудования  НПО «Модуль»:

- нефтеперерабатывающий завод – атмосферная перегонка нефти;

- комплексный нефтеперерабатывающий завод, который включает блок атмосферной перегонки нефти, блок цеоформинга и блок депарафинизации дизельного топлива (комплексный НПЗ);

- комплексный нефтеперерабатывающий завод  плюс блок вакуумной

переработки мазута (комплексный НПЗ + вакуумная переработка мазута).

Комплексный нефтеперерабатывающий завод включает:

  - Блок подготовки сырья: обезвоживание, обессоливание.

В задачу подготовки к переработке входит отделение от нефтей  примесей, которые выходят из скважины вместе с ней, - попутного газа, механических примесей, воды и минеральных солей. По мере обезвоживания нефти снижается содержание минеральных солей, растворенных в ней.

  - Блок атмосферной перегонки (первичка). Задача данного блока – первичная разгонка нефти, то есть разделение ее на светлые и темные фракции с последующим направлением их, по необходимости,  на переработку в товарные продукты.  Включает следующие стадии:

    - Поступление подготовленной нефти на установку.

    - Выход бензиновой фракции с низким октановым число (45-55) – в зависимости от качества нефтей. Для получения товарного продукта требуется дальнейшая переработка – цеоформинг.

    - Выход керосина, растворителей (товарный продукт).

    - Выход дизельной фракции с высоким содержанием серы и температурой замерзания, соответствующей летнему топливу. Для получения зимнего и арктического топлива требуется доработка – гидроочистка и депарафинизация.

    - Выход мазута (товарный продукт, марка зависит от нефти).

  - Блок цеоформинга. Задача данного блока: превращение низкооктановых жидких углеводородов в высокооктановые бензиновые фракции путем специальной обработки катализаторами. Усовершенствование этой технологии специалистами НПО «Модуль» позволяет обходиться без специальной подготовки сырья (прямогонного бензина), что удешевляет процесс переработки.

  - Блок депарафинизации. Задача данного блока: удаления из дизельной фракции парафинов. Позволяет получить топливо с температурой замерзания до -30(С - -40(С (зимнее и арктическое топливо) и жидкий парафин, который также  является востребованным товарным продуктом.

Все перечисленные процессы являются самостоятельными блоками с собственными нагревателями, реакторами, колоннами, необходимым азотным и аммиачно-азотным хозяйством.

|  | НПО «МОДУЛЬ» |  |
| --- | --- | --- |

Приведем  краткое технико-экономическое обоснование работы каждого из предлагаемых заводов.

Производительность  - 100 тыс. тн/год.

В качестве сырья  взята  нефть  первого типа, по ТУ 39-1623-93 «Нефть российская, поставляемая на экспорт»  (информация с портала NGE.RU – Сравнительный анализ качества российской нефти. Институт химии нефти СО РАН).

| Наименование показателя | Ед. изм. | Норма для 1 типа нефти |
| --- | --- | --- |
| Плотность при 20 оС, не более | кг/м3 | 850 |
| Выход фракций при t до 200 оС (бензин), не менее | % объемных | 25 |
| Выход фракций при t до 300 оС (диз. топливо), не менее | % объемных | 45 |
| Выход фракций при t до 350 оС (мазут),не менее | % объемных | 55 |
| Массовая доля серы, не более | % | 0,6 |

В наших расчетах занизим данные по выходам продуктов.

1)  Технико-экономическое обоснование работы  НПЗ-100

(РАСЧЕТ НА СУТКИ)

Производительность: 100 тыс. тн/год; 300 тн/сут

Комплектность завода:

- блок атмосферной переработки нефти.

Выходы продуктов.

| продукты | выходы | цена*, руб/тн | стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в процентах | в тоннах |  |  |
| Прямогонный бензин | 20 | 60 | 8 500 | 510 000 |
| Дизельное топливо летнее | 35 | 105 | 10 000 | 1 050 000 |
| Керосин | 5 | 15 | 9 500 | 142 500 |
| Мазут | 35 | 105 | 2000 | 210 000 |
| Потери | 5 | 15 |  |  |
| ИТОГО в сутки | 100 | 300 |  | 1 912 500 |

*Цены на нефть и нефтепродукты взяты с портала NGE.RU от 17.10.2004

Затраты.

|  | сумма, руб |
| --- | --- |
| Стоимость сырья 300 тн/сут * 4 500 руб/тн | 1 350 000 |
| Ф.О.Т. | 3 300 |
| Отчисления от Ф.О.Т. | 1 257 |
| Фин. издержки | 135 000 |
| ИТОГО в сутки | 1 489 557 |

Прибыль в сутки: 422 943 руб;  $ 14 337

Прибыль в год: 139 571 190 руб;  $  4 731 226

Налог на прибыль: 33 497 086 руб/год;  $ 1 135 494 в год

Чистая прибыль в сутки:  321 437 руб; $  10 896

Чистая прибыль в год: 106 074 104 руб; $  3 595 732

|  | НПО «МОДУЛЬ» |  |
| --- | --- | --- |

2) Технико-экономическое обоснование работы  комплексного НПЗ-100

(РАСЧЕТ НА СУТКИ)

Производительность: 100 тыс. тн/год; 300 тн/сут

Комплектность завода:

- блок атмосферной переработки нефти

- блок цеоформинга

- блок депарафинизации дизельного топлива

Выходы продуктов.

| Продукты | выходы | цена, руб/тн | стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в процентах | в тоннах |  |  |
| Бензин АИ-92 | 17,6 | 52,8 | 13 000 | 686 400 |
| СПБТ | 2,4 | 7,2 | 3 600 | 25 920 |
| Дизельное топливо зимнее | 32,9 | 98,7 | 10 000 | 987 000 |
| Жидкий парафин | 2,1 | 6,3 | 8 300 | 52 290 |
| Керосин | 5 | 15 | 9 500 | 142 500 |
| Мазут | 35 | 105 | 2000 | 210 000 |
| Потери | 5 | 15 |  |  |
| ИТОГО в сутки | 100 | 300 |  | 2 104 110 |

Пояснения.

СПБТ – сжиженное пропан-бутановое топливо (пропан-бутановая фракция), применяется в качестве бытового топлива, как горючее для автотранспорта, при резке металла.

Жидкий парафин представляет из себя прозрачную жидкость, не содержащую взвешенных и осевших посторонних примесей, применяется для производства синтетических моющих средств, хлорпарафинов, высших спиртов и кислот, в фармакологии и косметологии как основа для производства вазелина, кремов, массажных средств.

Затраты.

| Стоимость сырья 300 тн/сут * 3 000 руб/тн | 1 320 000 |
| --- | --- |
| Акцизы | 132 165 |
| Ф.О.Т. | 4 000 |
| Отчисления от Ф.О.Т. | 1 424 |
| Фин. издержки | 158 400 |
| ИТОГО | 1 615 989 |

Прибыль в сутки: 488 121 руб;   $ 16 831

Прибыль в год: 161 079 930 руб;  $ 5 554 480

Налог на прибыль: 38 659 183 руб/год;  $ 1 333 075 в год

Чистая прибыль в сутки: 370 972 руб;  $ 12 792

Чистая прибыль в год: 122 420 747 руб;  $ 4 221 405

|  | НПО «МОДУЛЬ» |  |
| --- | --- | --- |

- Технико-экономическое обоснование работы

комплексного НПЗ-100 + вакуумная переработка мазута

(РАСЧЕТ НА СУТКИ)

Производительность: 100 тыс. тн/год; 300 тн/сут

Комплектность завода:

- блок атмосферной переработки нефти

- блок цеоформинга

- блок депарафинизации дизельного топлива

- блок вакуумной переработки мазута

Выходы продуктов.

| Продукты | выходы | цена, руб/тн | стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в процентах | в тоннах |  |  |
| Бензин АИ-92 | 20,4 | 61,2 | 10 000 | 795 600 |
| СПБТ | 2,4 | 7,2 | 3 500 | 25 920 |
| Дизельное топливо зимнее | 39,9 | 119,7 | 8 500 | 1 197 000 |
| Жидкий парафин | 2,1 | 6,3 | 8 000 | 52 290 |
| Керосин | 5 | 15 | 8 000 | 142 500 |
| Битум | 25,2 | 75,6 | 2 500 | 196 560 |
| Потери | 5 | 15 |  |  |
| ИТОГО | 100 | 300 |  | 2 409 870 |

Затраты.

| Стоимость сырья 300 тн/сут * 3 000 руб/тн | 132 0 000 |
| --- | --- |
| Акцизы | 159 255 |
| Ф.О.Т. | 5 000 |
| Отчисления от Ф.О.Т. | 1 780 |
| Фин. издержки | 184 800 |
| ИТОГО | 1 670 835 |

Прибыль в сутки: 739 035 руб;  $  25 484

Прибыль в год:  243 881 550 руб;  $  8 409 708

Налог на прибыль: 58 531 572 руб в год;  $ 2 018 330 в год

Чистая прибыль в сутки: 561 667 руб; $ 19 367

Чистая прибыль в год: 185 349 978 руб;  $  6 391 378

Как видно, сочетание атмосферной и вакуумной (блок переработки мазута) перегонки позволяет повысить глубину отбора светлых фракций и на 20 % увеличить объем выхода, а так же получать более востребованный и дорогой битум.

|  | НПО «МОДУЛЬ» |  |
| --- | --- | --- |

Стоимость завода формируется в зависимости от комплектности, и определяется климатическими условиями и инфраструктурой площадки: наличие емкостного парка, инженерных коммуникаций и т.д.

## Цены на нефтеперерабатывающее оборудование

(производительность 100 тыс. тн/год)

| Наименование НПЗ | Комплектность | Цена блоков | Общая стоимость* | Сроки изготовления поставок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтеперерабатывающий завод | 1. атмосферная переработка нефти | $ 2 350 000 | $ 2 350 000 | 8 месяцев |
| Комплексный нефтеперерабатывающий завод | атмосферная переработка нефти | $ 2 350 000 | $ 4 900 000 | 10 месяцев |
|  | цеоформинг | $ 2 200 000 |  |  |
|  | депарафинизация диз. топлива | $ 350 000 |  |  |
| Комплексный нефтеперерабатывающий завод с блоком вакуумной переработки мазута | 1. атмосферная переработка нефти | $ 2 350 000 | $ 6 800 000 | 12 месяцев |
|  | 2. цеоформинг | $ 2 200 000 |  |  |
|  | 3. депарафинизация диз. топлива | $ 350 000 |  |  |
|  | 4. вакуумная переработка мазута | $ 1 900 000 |  |  |

* Цены обозначены без учета строительных работ и емкостного парка.

По вопросам и предложениям просьба обращаться:

г. Махачкала, ООО НПО «Модуль»

тел. (8722) 67-29-55; т/факс (8722) 67-82-46

Email: npomodul@iwt.ru